附件2

古市镇千年古城核心区建筑修缮要求细则

古市镇历史文化名镇核心保护区内沿街建筑和传统建筑修缮参照如下要求（沿街砖混结构、混凝土结构建筑的修缮利用，报松阳县名城古村老屋办，采取“一户一议”的方式，经松阳县历史文化村落专家委员会确认整修方案）：

（一）屋面

1.对屋面进行翻修和改造处理，屋面为传统小青瓦做法，改造后屋面构造为：小青瓦、防水卷材、望板、房椽；文物建筑按文物保护要求实施。

2.建筑屋面不加设水箱、太阳能热水器。临街建筑不加设老虎窗、排烟管等附属设备或构筑物；其他屋面需加设的，设备不直接外露，且安装高度应控制在街道行人的视线范围以外。

（二）墙体、墙面

1.原夯土墙保存尚好无结构安全隐患的，予以保留且保持原状，不在墙面上大拆大改。对出现倾斜的夯土墙进行纠偏扶正，对倒塌或破损严重的墙体、卵石缺失的墙基可进行局部补砌或拆砌，建筑立面外墙面使用符合原建筑的传统材料进行装饰。

2.墙体立面应尽可能保持历史沧桑感。为保护夯土外墙不受风雨侵蚀，建筑立面外墙面使用符合原建筑的传统材料进行修补。

（三）立面形式

建筑现状原立面保留较好的建筑，其立面形式、立面开口均维持现状。对建筑现状原立面保留较差的建筑，依据类似形式恢复其原立面形式及开口关系，在修复立面形式时需关注与其相连建筑的立面形态，与其相协调。

（四）门窗

1.沿街立面门窗以板门、板窗、隔扇窗等为主，不使用铝合金门窗或大面积玻璃等现代门窗。

2.因基本生活需要增开的门窗不得破坏建筑物的整体风貌，不应与松阳传统习俗相冲突，并不得干扰邻里生活。

（五）装饰特色

1.牛腿、栏杆、檐口、传统粉刷等传统构件破损的予以修复，无法修复的或本身缺失的构件按对称位置原样式进行补齐，并做旧处理。

2.阶沿部分面层有水泥抹面的需祛除水泥抹面。

（六）室内地面

1.沿街商铺地面材质与传统建筑形象不符的，则需要更换地面材质，以古式青砖、古式方砖、三合土、木材等为主，地面颜色宜为亚光、深色系。

2.其他传统建筑要尽量保存原有的传统建筑地面，并采用传统工艺、材料修复。

（七）木构架

对木构架进行更换加固，建筑结构方面的改动和调整不能影响建筑的风格，确保建筑安全。

（八）楼板、楼栅

1.对保存较好的楼板、楼栅现状保留，对质量较差的进行补配，并做旧处理。

2.对后期已更换的，样式协调的现状保留，做旧处理，对后期样式不协调的予以更换。

（九）建筑附属设施

1.建筑附属设施尽量不设或少设，必须要设置的需与建筑整体相协调。

2.招牌设施（广告招牌、店名标识等）材质应与建筑立面相协调，以木质、铜质为主，不选用不锈钢等材料，不使用霓虹灯、灯箱等较现代的设施。招牌设施不宜过大，不宜挑出墙面，色彩不宜过分的鲜艳，字体、颜色不可过分突兀。对具有历史意义的标识需予以保留。

3.历史街区不安装遮阳（雨）篷。

4.空调外机位置不悬挂在建筑临街一侧。空调外机与建筑外立面颜色色差较大的，应设置挡板或空调外罩予以遮挡，遮挡设施的材质、色彩和造型应与主体建筑保持协调。

5.外露管线、外墙管道、柜箱等其他设施原则上不设置在建筑沿街一侧，实在不可避免的部分，需采取遮挡设施，或涂刷与墙面相同或相近色彩，弱化管线设施。

（十）建筑材质与色彩

1.建筑主要的材质以木材、石材、青砖、夯土为主，尽量使用旧料。

2.建筑色彩避免出现大红大紫、与相邻建筑及建筑自身不协调的突兀色彩，应保持与传统建筑墙面色彩相协调。

（十一）内部装修

1.装修风格上宜为传统中式风格，也可采用其他与街区风貌相协调的风格。

2.水、强弱电等按相应规范要求进行改造，线路综合安排，能够暗埋的部位管线要暗埋，不能暗埋的部位则安装于不起眼的地方，如墙脚、顶棚边缘。

3.按使用便捷的原则安装消防器具。

4.增建厨、卫等基本生活设施的，不得对原建筑的保护产生不良影响，不得影响周围居民的正常生活。